## Slide 1: AutoCAD
térbeli testek szerkesztése
(síkrajzokból test készítése)

## Slide 2
Vegyük elő az első rajzot (acad-rajz1.pdf), ha elmentettük, vagy készítsük el újra.
A vastag vonallal megrajzolt objektum a lényeges, a szimmetria- és méretvonalak most nem fontosak.
A rajzot „meg fogjuk vastagítani” a KIHÚZÁS paranccsal.
Ennek első lépéseként lemeztárgyat kell létrehozni a síkrajzból.

## Slide 3
LEMEZ parancs kiadása; miután a kis háromszögre kattintva a plusz menü lenyílt.

## Slide 4
Ki kell jelölni mindent, amit lemezzé alakítunk (itt: minden vastag vonalas).

## Slide 5
ENTER-rel befejezzük a kijelölést.
Ha mindent jól csináltunk, akkor 4 lemez lett.

## Slide 6
A két kis kör és a hatszög furat lenne, ezért ezeket a lemezeket ki kell vonni a nagyból.
A „Szilárdtest műveletek” között lehet ezt megtalálni.

## Slide 7
Testek KIVONÁSa parancs.

## Slide 8
Kijelöljük AMIBŐL kivonunk és ENTER.

## Slide 9
Kijelöljük AMIKET kivonunk és ENTER.

## Slide 10
KIHÚZÁS parancs kiadása után kijelöljük az – immár – lyukas lemezt egy vonalára kattintva, majd ENTER.
Ekkor fogja kérni a kihúzás magasságát. Legyen ez most pl.: 15.

## Slide 11
15 és ENTER.

## Slide 12
Már 3D test.
Ahhoz, hogy ezt lássuk is, el kell forgatni a látványt, és esetleg egy másik látványstílust bekapcsolni.

## Slide 13
Kiválasztjuk pl. a „Röntgen” stílust.

## Slide 15
A navigációs menüben kiválasztjuk a „szabad forgatást”.
Az egér bal gombját a rajzterületen nyomva tartva és mozgatva az egeret, a kép elfordul.

## Slide 16
Az ESC billentyűvel ki lehet lépni a forgatási üzemmódból.

## Slide 17
Vegyük elő / készítsük el a második rajzot (acad-rajz2.pdf).
Az előzőek alapján lemezzé kell alakítani a vastag vonallal rajzolt objektumokat.
Ügyeljünk arra, hogy minden vonalszakaszt kijelöljünk.
Az ENTER után 5 lemez kell, hogy elkészüljön.

## Slide 19
Kivonjuk a középső kört és a 3 kis kört a nagy alakzatból.
A lemezt kihúzzuk. A kihúzás magassága ebben a példában 10.
Látványstílus: röntgen.

## Slide 20
Szabad forgatás helyett lehet előre beállított 3D nézetet is választani. Lásd pl. a képen.

## Slide 22
A KIHÚZÁS mellett más módok is vannak lemezek testté változtatására.
Egyik ilyen mód a „MEGFORGATÁS”.
Ehhez megrajzolunk egy új rajzot (gyak3.pdf).
A méretezést most nem rajzoljuk meg, de az alsó szimmetriavonal szükséges: ez lesz, ami körül megforgatjuk majd a lemezt.
Érdemes úgy elhelyezni, hogy könnyen lehessen számítani a pozíciót; emiatt a pontvonallal kezdjük: legyen az első koordináta: -5 TAB 0 ENTER; a hossz pl. 105, TAB a szög: 0 ENTER; vonal befejezése: ESC.

## Slide 23
Kiválaszthatjuk az ORTHO módot: ez esetben csak vízszintes vagy függőleges vonalat tudunk rajzolni, ha az egeret a megfelelő irányba elmozdítjuk.

## Slide 24
Elkezdjük a vonalrajzolást pl. a 0 TAB 20 ENTER koordinátánál, majd utána már csak azt kell csinálni, hogy az egeret elmozdítjuk a megfelelő irányba, majd beírjuk a vonalhosszat és ENTER. A szöget most nem kell, mert az csak 0 vagy 90 lehet.
A hosszakat le lehet olvasni vagy ki lehet számítani a rajzról (gyak3.pdf).

## Slide 26
Ha körbeértünk, akkor ESC, hogy befejezzük a vonalat.
Az utolsó szakasznál zöld jelzés fogja mutatni a pontos illesztést (tárgyraszter).

## Slide 27
Létre kell hozni a lemezt. Minden folytonos vonalszakaszt ki kell jelölni.

## Slide 28
Ha jól csináltuk.

## Slide 29
MEGFORGATÁS parancs.

## Slide 30
LE NYÍL billentyű, és ki kell választani azt, hogy objektum.

## Slide 31
Most rákattintunk a pontvonalra, majd megadjuk a megforgatás szögét (360).

## Slide 32
Kész a forgástest.

## Slide 33
Pl. röntgen nézet és elforgatás.